КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА

(ознака из Општег речника набавки: 50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова)

ЈАВНА НАБАВКА бр. 51/17

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Рок за објављивање позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки | 16.06.2017. год. |
| Рок за подношење понуде | 29.06.2017. год. до 10:00 часова |
| Отварање понуда | 29.06.2017. год. у 10:15 часова ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО Сала за састанке, соба бр. 205 |
| Конкурсну документацију је сачинила Комисија у саставу: | Александар Фара, руководилац службе набавке, члан, Владимир Гаврановић, дипл.маш.инг. стручно лице, члан Љиљана Вуколић, дипломирани правник, члан |

јун 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 51/17 деловодни број 11/127-1 од 13.06.2017. године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 51/17, деловодни број 11/127-2  од 13.06.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за  набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности

САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА

ЈНМВ 51/17

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| IV | Критеријуми за доделу уговора |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде |
| VI | Модел уговора |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ 51/17 су услуге санације котлова 2 и 3 на топлани Содара

(ознака из Општег речника набавке  50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова)

2. Партије

Набавка није обликована по  партијама:

3. Процењена вредност јавне набавке

Јавна набавка се процењује на вредност од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Драгица Радуловић – Службеник за јавне набавке.

Е – mail: dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270.

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

- ТЕХНИЧКИ ОПИС

  - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У топлани ''СОДАРА'', Дунавска бб, Панчево, уграђена су два вреловодна котла типа ТЕ-111/В, произвођача „МИНЕЛ фабрика котлова“ Београд, са свом пратећом опремом. Као гориво котлови користе природни гас.

Техничке карактеристике котлова су:

| Фабрички број | 3098 | 4054 |
| --- | --- | --- |
| Технолошка ознака | К2 | К3 |
| Година производње | 1980. | 1986. |
| Тип | ТЕ-111/В | ТЕ-111/В |
| Капацитет | 10,45 МW | 10,45 МW |
| Највећи дозвољени радни притисак | 12,75 bar | 12,75 bar |
| Загревна површина | 350,7 m2 | 350,7 m2 |
| Запремина | 27,41 m3 | 27,41 m3 |

Опис котла ТЕ-111/В

Котао је хоризонталан, цилиндричан са три пролаза димних цеви.Тип котла је коморни (пламено димно цевни).

Котао се састоји од тела котла, задње екранске коморе, предње лимене коморе, задње лимене коморе, стопе котла и галерије са степеништем.

Тело котла је израђено од омотача, предњег и задњег равног данца, ложишта и димних цеви.

Прва промаја је ложиште котла, пламена цев.Предњи део пламене цеви је раван на који се наставља таласаста пламена цев типа ''ФОКС''. Пламена цев је заварена за предње и задње данце тела котла.

У продужетку пламене цеви налази се екранска комора. Екранска комора се састоји од бочног и задњег менбранског зида, ободног колектора, горњег и доњег колектора и спојних цеви доњег колектора.

Мембранске цеви задњег зида заварене су за ободни колектор, а бочне цеви мембранског зида заварене су за горњи и доњи колектор.

Горњи колектор је заварен за задње данце тела котла.

Спојне цеви доњег колектора су заварене за тело котла и доњи колектор.

На доњем колектору, на предњем данцу, уграђен је отвор за руку, а на задњем данцу доњег колектора уграђен је прикључак за пражњење.

Након изласка из пламене цеви продукти сагоревања се сакупљају у екранској комори, одакле се уводе у димне цеви друге промаје.

По изласку из димних цеви друге промаје димни гасови се сакупљају у предњој лименој комори одакле се уводе у димне цеви треће промаје.

По изласку из димних цеви треће промаје димни гасови се сакупљају у задњој лименој комори одакле се димним каналом одводе до димњака.

Димне цеви друге и треће промаје заварене су за предње и задње данце тела котла.

За савлађивање отпора струјања димних гасова кроз котао и димни канал довољан је напор вентилатора свежег ваздуха.

Довод воде у котао је са обе бочне стране испод хоризонталне осе бубња. Прикључци за довод воде су на удаљености 2470 mm од предњег данца и под углом од  43 ° у односу на вертикалну осу котла. Димензија прикључака је ДН200 (цев Ø219,1 х 6,3 mm).

Одвод воде из котла је са горње стране кроз прикључак ДН250 (цев Ø273 х 7,1 mm). Прикључак је на удаљености 850 mm од задњег данца.

Укупна дужина тела котла је 7000 mm.

У унутрашњости тела котла (воденом делу) уграђене су преграде за усмеравање воде.

На предњој и задњој лименој комори нема ревизионих отвора ни прикључака за одвод кондензата.

  - ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Због начина вођења котла (клизање према спољној температури), при вишим спољним температурама ваздуха долази до кондензације водене паре у задњој лименој комори. Настали кондензат агресивно делује на материјал котла и потребно је да се кондензат одстрани из коморе. У ту сврху предвиђено је да се на оба котла угради прикључак ДН65 ПН6, на најнижој тачки у комори, кроз који ће се одводити кондензат.

На поклопцу задње лимене коморе котла бр. 3 израдити ревизиони отвор са поклопцем (365 х 365 mm) и одговарајући визир. Решење извести као на котлу бр. 2.

На телу оба котла извршити разбушивање (урезивање нових навоја) и испоруку нових вијака, за монтажу предњег и задњег поклопца.

- ДЕМОНТАЖНО-МОНТАЖНИ РАДОВИ И ИЗРАДА

Припремне активности

Пре почетка демонтажних радова потребно је извршити следеће припремне радове:

-чишћење котловског постројења и радних површина како би се обезбедио нормалан и сигуран приступ,

-одвајање котла из система,са водене,гасне и електро стране,

-демонтирати мерно-регулациону опрему или је заштитити од евентуалног оштећења,

-на командној табли поставити ознаку"НЕ УКЉУЧИВАТИ",

-обезбедити прикључак за воду и струју за потребе демонтажно-монтажних радова.

2.1 ЕКРАНСКА КОМОРА

2.1.1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Припремне активности

Пре почетка демонтажних радова потребно је извршити следеће припремне радове:

-чишћење котловског постројења и радних површина како би се обезбедио нормалан и сигуран приступ,

-одвајање котла из система,са водене,гасне и електро стране,

-демонтирати мерно-регулациону опрему или је заштитити од евентуалног оштећења,

-на командној табли поставити ознаку"НЕ УКЉУЧИВАТИ",

-обезбедити прикључак за воду и струју за потребе демонтажно-монтажних радова.

Демонтажа цевовода повратне воде

Цевовод повратне воде у котао демонтирати од запорног вентила ДН250 до прикључака на телу котла.Цевовод демонтирати заједно са цевоводом топле рециркулације,Цевовод ДН 200 одсећи на месту хамбуршког лука,а цевовод топле рециркулације раздвојити код прирубничке везе.

Демонтажа поклопаца комора

Са задње лимене коморе демонтирати поклопац и са задње екранске коморе демонтирати поклопац ревизионог отвора како би се омогућио улазак у задњу екранску комору.

Демонтажа поклопца задње лимене коморе који је оштећен.

Демонтажа задње екранске коморе

Вијчану везу која спаја заптивну кутију са омотачем лимене коморе ослободити како би се омогућио приступ преспојним цевима коморе. Гасним пламеном одсећи преспојне цеви које спајају комору са доњим колектором. Лим мембране који је заварен за задње данце и прву цев бочног зида коморе одсећи на удаљености од 5 mm од задњег данца.

Озид пода задње екранске коморе разбити и изнети из котла.

Горњи колектор гасним пламеном одсећи на удаљености од 50 mm од задњег данца. Део колектора који је остао заварен за данце припремити за сучеони спој са горњим колектором нове коморе.

Преспојне цеви ДН125 које спајају доњи колектор са бубњем одсећи на удаљености од 100 mm од бубња котла. Део цеви који је остао заварен за бубањ котла припремити за сучеони спој са новим преспојним цевима.

Екранску комору изнети изван задње лимене коморе

2.1.2 Израда задње екранске коморе

Задња екранска комора израђује се комплетно у предузећу које има одобрење Именованог тела да може да израђује опрему под притиском. Задња екранска комора се израђује од следећих елемената:

-бочни екран се израђује од цеви Ø57 x 3,6 mm, комада 8.

Цеви су квалитета P235GH (Č.1214). Савијање цеви извршити на хладно. Приликом савијања водити рачуна да на коленима нема набора,недозвољеног стањења и овалности. Цеви израдити према техничкој документацији:

-горњи колектор се израђује од цеви Ø219,1 x 8 mm, квалитет материјала P235GH (Č.1214); oтворе на колектору бушити на бушилици; oтворе на колектору припремити према детаљима који су дати у графичкој документацији;

-доњи колектор се израђује од цеви Ø219,1 x 8 mm, квалитет материјала P235GH (Č.1214); oтворе на колектору бушити на бушилици; oтворе на колектору припремити према детаљима који су дати у графичкој документацији;

-ободни колектор се израђује од цеви Ø133 x 6,3 mm; oтворе на колектору бушити гасно; савијање колектора урадити на хладно; приликом савијања водити рачуна да на коленима нема набора,недозвољеног стањења и овалности; цеви израдити према техничкој документацији;

-задњи зид екранске коморе се израђује од цеви Ø57 x 3,6 mm, квалитет материјала P235GH (Č.1214).

2.1.2а Израда новог поклопца задње лимене коморе

Израдити поклопац задње лимене коморе према техничкој документацији.

2.1.3 Израда осталих елемената*

- Израда отвора и поклопца на поклопцу задње лимене коморе димензија 365 х 365 mm, на котлу бр.3;

- Израда – прерада поклопца задње лимене коморе, пречника Ø3000 mm (замена унутрашњег лима и допуна изолације);

- Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу поклопаца задње лимене коморе;

- Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу поклопаца предње лимене коморе;

- Санација (заваривање пукотина) на поклопцу предње лимене коморе, на котлу бр.3;

- Израда визира на поклопцу задње лимене коморе на котлу бр.3.

*НАПОМЕНА: Израда осталих елемената, наведених у тачки 2.1.3, није приказана у постојећем пројекту санације.

2.1.4 Технолошки поступак код монтажних радова

Припремне активности

Пре почетка монтажних радова неопходно је извршити следеће припремне активности:

-прегледати жљебове да ли су урађени према детаљима са цртежа из техничке

документације,

-проверити исправност алата за брушење и апарата за заваривање.

Монтажа задње екранске коморе

Комплетну задњу екранску комору приварити за горњу штуцну ,за штуцне на преспојним цевима и са заптивним лимом који је остао на задњем данцу. Параметри за приваривање су исти као и параметри за завривање и дати су у технологији заваривања.

Након приваривања извршити контролу геометрије коморе у односу на тело котла. Након извршене контроле извршити заваривање. Заваривање се врши са параметрима који су дати у технологији заваривања.

Монтажа новог поклопца задње лимене коморе.

Проба коморе на водени притисак

Након израде задње екранске коморе,иста се код произвођача испитује на водени испитни притисак који је 1,43 пута већи од највећег дозвољеног радног притиска. Испитивање се обавља у присуству Именованог тела.

По извршеној уградњи задње екранске коморе потребно је извршити пробу на водени притисак котла и коморе . Притисак испитивања једнак је испитном притиску котла. Ово испитивање се обавља у присуству представника Именованог тела за испитивање посуда под притиском и Надзорног органа (представника инвеститора).

Пре пробе ,а по завршетку свих заваривачких радова на делу под притиском потребно је да се уради контрола заварених спојева у обиму који је прописан технологијом заваривања.

Испитивање котлова на водени притисак

Након уградње екранске коморе котао се испитује на водени притисак. Испитивање на водени притисак обавља се у присуству представника Именованог тела и надзорног органа (представника инвеститора). Притисак испитивања је 1,3 пута већи од дозвољеног притиска. Притисак испитивања је 1,3 пута већи од дозвољеног због тога што су котлови произведени 1980. и 1986. године. Пре испитивања на водени притисак вкласник котла и представник Именованог тела морају да провере у котловској исправи који је дозвољени притисак котла.

Након успешно изведене пробе котла на испитни водени притисак може да се приступи монтажи демонтираних поклопаца задње коморе, односно монтажи лимених делова задње коморе котла.

Пре постављања поклопаца на задњој комори котла потребно је да се уради шамотирање пода задње екранске коморе.

Озиђивање се ради са ватроотпорним бетоном “ЗВЕЗДА-10”.

Монтажа изолације

Након завршетка монтажних радова и испитивању котла на водени притисак извршити поправку и враћање изолације и оплате у зони извођења радова.

Монтажа демонтиране мерно-регулационе опреме и запорне арматуре

Након завршетка свих радова на котлу извршена је монтажа демонтиране мерно-регулационе опреме и запорне арматуре.

Пре монтаже  мерно регулациону опрему и запорну арматуре сервисирати.

Контрола

За све изведене радове на ремонту котла потребна је стална контрола и то :

-код демонтажних радова, коју обавља надзорни орган;

-код израде опреме,коју обавља техничка контрола произвођача 	опреме;

-код монтаже, коју обавља надзорни орган према достављеној техничкој документацији;

-пенетрантска контрола угаоних заварених спојева и радиографска контрола сучеоних заварених спојева.

# ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

3.1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

а) Технички  услови чине саставни део тендера о извођењу радова.

б) Извођач је одговоран за квалитет извођења радова као и за уредно пословање.

в) Израда елемената котла који су предвиђени за санацију треба да буде у свему према приложеним цртежима, опису у предмеру, техничким условима, важећим стандардима, нормама и Правилником за опрему под притиском, као и у складу са Правилницима и стандардима наведеним у Пројектној документацији санације котла.

Пројекат санације котла наручилац даје на увид извођачу радова.

г) За све измене од Пројектне документације  које Извођач изврши током вршења радова на санацији котла, мора имати сагласност надзорног органа именованог од стране Инвеститора, као и сагласност Именованог тела које ангажује Извођач за контролисање усаглашености током израде опреме под притиском. Све евентуалне измене морају бити усаглашене са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)

д) Уговорени износ за демонтажу, испоруку и монтажу санације котла, обухвата и испоруку припадајућег материјала и елемената помоћне конструкције са транспортом до градилишта, истоваром и лагеровањем на градилишту ако у опису радова или предрачуну није другачије наглашено.

ђ) Извођач треба да испоручи нов материјал за израду елемената предвиђених за замену ако то у опису радова или у предрачуну није другачије наглашено. Материјал који буде употребљен за израду мора бити у складу са стандардом за предметну опрему под притиском SRPS EN 12952, солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати прописима за фабрикацију одговарајућег материјала.

е) Санација котловског постројења мора бити изведена у складу са Пројектном документацијом санације и у складу са SRPS EN 12952-2 и SRPS EN 12952-5 и Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)

ж) Спајање цеви заваривањем, извршити у складу са прописаном технологијом заваривања у оквиру Пројектне документације санације, као и у складу са стандардима за извођење заварених спојева наведеним у оквиру документације. Заваривања вршити према процедурама заваривања (WPS) наведеним у документацији, које морају бити квалификоване.

з) Испитивања заварених спојева извршити у обиму наведеном у плану заваривања у оквиру графичке документације Пројекта.

# 3.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ДЕМОНТАЖУ

а) Сви претходни и демонтажни радови морају бити спроведени у складу са пројектом.

б) При демонтажи је важно да се са сваким делом постројења опрезно поступа како не би дошло до оштећења оних делова котла који се не замењују.

в) Демонтиране делове котла предвиђене за поновно коришћење потребно је темељно прегледати. У случају да Извођач утврди недостатак или оштећење на неком од прегледаних делова, дужан је да о томе обавести Инвеститора ради евентуалне оправке, а, у случају већег оштећења, и пројектанта.

г) Сваки отклоњени део мора се правилно причврстити за уређај за дизање или преношење, тако да се не угрожава безбедност радника и самог дела.

д) Пре демонтаже потребно је спровести претходне активности према редоследу наведеном у пројекту.

ђ) Приликом демонтаже изолације и оплате водити рачуна о њеном очувању, обзиром да се демонтирана оплата поново монтира преко изолације.

# 3.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ДЕЛОВА КОТЛА

а) Пре почетка израде делова цевног система, без обзира на поузданост произвођача, односно атеста, извршити реатестацију материјала од цеви од којих се планира производња делова. Понуђач мора пре почетка производње позвати представника Наручиоца и у његовом присуству извршити одсецање цеви за реатестацију. О реатестацији треба да се стара Понуђач тако што ће је о свом трошку поверити посебној фирми која поседује акредитовану лабораторију за обављање таквих испитивања. Потребно је извршити визуелну, димензионалну контролу, испитивање хемијског састава и механичких особина. Наручилац  задржава право да одустане од реатестације материјала. Понуђач, са своје стране, треба да изврши уобичајену улазну контролу материјала за производњу.

б) Контрола квалитета фабрички израђених колектора, екрана и др. делова обухвата визуелну контролу, димензиону контролу, радиографску контролу сучеоно заварених спојева на цевима у обиму прописаном стандардом), контролу према Анексу C SRPS EN 12952-5 , пробу хладним воденим притиском, пенетрантску или контролу ултразвуком завара у одговарајућем обиму. Контрола и испитивања се врше према одредбама важећих стандарда. После успешног испитивања комплетира се одговарајућа документација којом се доказује квалитет употребљеног материјала, изведених радова и извршених испитивања. Понуђач је дужан да одреди квалификованог инжењера са IWЕ уверењем за праћење заваривачких радова.

в) Када су извршена сва прописима предвиђена и уговорена испитивања, врши се антикорозивна заштита, обележавање, припрема за отпрему и отпрема опреме из фабрике на место уградње. Крајеви свих цеви морају се замастити машћу или премазати прајмером, а затим заштити чеповима или капама од пластике тако да се онемогући унутрашње запрљање, корозија и спољашње оштећење. Опрема се обезбеђује да у току утовара, транспорта, истовара и осталих манипулација са опремом не дође до оштећења или промене облика.

Трошкови контроле, испитивања и заштите треба да буду садржани у цени израде.

г) Карактеристике цеви

Све цеви хоризонталне и вертикалне цевне мреже морају имати одговарајући атест у и израђене по стандардима SRPS EN 10220 и SRPS EN 10216-2 .

Димензије које се користе су приказане у графичкој документацији пројекта санације.

д) Карактеристике челичних трака и лимова

Све калибрисане челичне траке хоризонталне и вертикалне цевне мреже и одговарајући лимови морају имати атест и бити испоручене по стандарду SRPS EN 10025.

ђ) Остали потребни материјал

Преостали потребни делови, у које спадају:

- везивни елементи екранских цеви са појасевима укрућења ложишта котла израђени од материјала S235JRG2,

- ситни делови који се заварују за екран – граничници појасева, чешаљ, трнови за држање термичке изолације и сл,

- термичка изолација од јастука термичке вуне, d=100 мм,

- челичне рачве и др.

морају бити израђени и допремљени према одговарајућим прописима и без оштећења.

е) Заваривање цеви и приварених делова

Заваривање цеви се изводи према технологији заваривања коју је прописао пројектант и координатор заваривања (IWE). Електроде за заваривање цеви треба одабрати према технологији заваривања у Пројекту санације, као и према квалификованим процедурама заваривања

Заваривање цеви могу вршити само атестирани заваривачи са важећим атестима у складу са стандардом SRPS EN ISO 9606-1, који су издати од стране овлашћене – квалификоване установе. Атест мора бити одговарајући за захтевани положај и групу основног и додатног материјала.

ж) Испитивање завареног споја

Заварен спој треба да је уредан, чист и без пукотина, са добрим проваром у корену, без прегорелих места и других мана. За испитивање завара треба применити визуелну, магнетну пенетрантску  и радиографско испитивање у зависности од контроле прописане технологијом заваривања. Изведене заварене спојеве треба испитати према обиму испитивања датом у оквиру Пројекта санације.

Сходно Правилнику, Именовано тело Извођача радова спроводи повремену контролу током вршења радова на заваривању опреме под притиском.

Контролу заварених спојева врши овлашћена акредитована лабораторија која мора поседовати квалификоване испитиваче заварених спојева у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)

Кретеријуми прихватљивости грешака у завареном шаву вршити у складу са стандардима SRPS EN ISO 5817.

# 3.4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ

3.4.1 Припремни радови за монтажу

а) На  деловима цевног система који није предвиђен за замену врши се чишћење од остатка резања, контрола мера и припрема површина за заваривање. Посебну пажњу треба посветити припреми колектора и бубњева за пријем цеви. За припрему отвора дозвољена је употреба резних машина и алата са тачним вођењем ради остваривања прописане саосности по технологији која је дата у склопу оверене пројектно техничке документације санације. Припрему отвора на колектору и бубњевима извршити према WPS листи за ту врсту споја.

б) Сви уређаји за дизање терета морају бити атестирани, а везивање и качење вршити у договору са Наручиоцем (обрадити у елаборату о уређењу градилишта).

в) Извршити конструисање и израду разних алата и прибора за прихват делова, центрирање и обезбеђивање прописаног положаја привремено учвршћивање и сл.

г) Цевни eкрани и остали делови цевног система се довозе до најближег места за припрему монтаже, где се припремају за монтажу тако што се са њих скида помоћна конструкција која их је обезбеђивала у току транспорта.

3.4.2	Монтажни радови

а) Koлектори, екрани и остали делови цевног система се према редоследу монтаже довозе  до монтажног отвора, везују челичним ужадима за куку дизалице (електро витло или сл.) и припремају за подизање.

б) Подизање делова се врши полако и пажљиво, усмеравајући  подизање тако да не дође до контакта са другим деловима котла. Приликом довођења делова у приближно прописан положај на котлу, врши се њихов прихват и привремено учвршћивање са претходно припремљеним прибором и алатом. Када се постигне геометрија котла и прописани зазори за заваривање, може се приступити заваривању.

в) Заваривање је детаљно описано у технологији заваривања које се Понуђач мора обавезно придржавати. Није дозвољено одступање од прописане технологије без писмене сагласности надзорног органа и Наручиоца. Заваривање могу изводити само стручно оспособљени заваривачи са одговарајућим и важећим атестима.

г) Монтирати све претходно демонтиране делове челичне конструкције котла.

д) Монтирати трнове за ношење озида котла, као и трнове за ношење минералне вуне.

ђ) Извршити геометарско снимање котла након извршене монтаже. Детаљи ће се договорити са Наручиоцем.

е) После комплетно  завршене монтаже и заваривања, врши се последњи преглед, демонтажа и чишћење цевног система котла од разних помоћних прибора и алата као и приваривања.

ж) Напунити котао водом и одзрачити.

з) Монтирати сву опреме котла (линија горива и остала опрема коју не демонтира Наручилац), која  била демонтирана у оквиру припремних радова.

и) Уклонити заштиту са делове котла и арматуре који нису демонтирани, а заштићена је у оквиру припремних радова због могућег оштећења.

ј) Изнети из котларнице сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што је преостало после обављених радова, почистити котларницу и довести је у пређашње стање.

Опрема мора бити монтирана или демонтирана на одговарајући начин у складу са важећим прописима и стандардима.

3.4.3 Опште

а) Новоизрађени елементи котла и целокупна монтажа опреме мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама, као и да буде усаглашена са стандардом SRPS EN 12952 и Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)

б) Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити одговорни извођач радова, Именовано тело које ангажује Извођач и надзорни орган, Извођач ће унети у документацију.

в) Све новоуграђене елементе споља заштитити од корозије са основним заштитним слојем.

# 3.5. КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

3.5.1 Општи услови

Контрола и инспекција се врше у складу са SRPS EN 12952-5 и 6 и у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглешености опреме под притиском – Сл.гласник РС 87/11.

а) Пре почетка радова доставити програм контроле и испитивања који обухвата методе, обим, ко обавља контролу, по ком стандарду или упутству, као и критеријуму прихватљивости и документом који прати контролу – обавезан документ који мора бити оверен од стране Наручиоца и без њега не могу почети монтажни радови. Контрола  се  обавља за све време трајања ремонта од стране Наручиоца, Надзорног органа именованог од стране Наручиоца. Контрола се састоји у контроли примене прописане технологије, поступака и резултата. Контролишу се све фазе и активности почевши од квалитета основног материјала, процеса производње до обављања монтажних радова. За сваку нову фазу активности Понуђач је обавезан да писмено позове Наручиоца који треба да писмено потврди могућност наставка планираних активности и операција. Овакав поступак не ослобађа Понуђача од одговорности за квалитет производа, односно изведених радова, већ служи да се на време уоче и зауставе евентуалне неправилности како из неправилног рада не би проистекла штета.

Пре почетка радова Понуђач је дужан да достави прецизан и детаљан термин план свих фаза радова.

Контрола заваривачких радова је прописана у технологији заваривања, односно у пројектно техничкој документацији (ПТД).

Пре почетка радова на монтажи и заваривању Понуђач је дужан да достави на преглед и сагласност:

- Технологију заваривања.

- Спецификације технологије заваривања (WPS листе) са уверењем о квалификованости поступка заваривања.

- Списак заваривача који су предвиђени за извођење заваривања, са припадајућим важећим уверењима о стручној оспособљености.

- Списак опреме за заваривање предвиђене за употребу, (апарати за заваривање, пећи за сушење електрода, тоболци и сл.).

- Решење за лице одговорно за координацију у заваривању са уверењем о квалификованости.

- Доказе о квалитету додатног и потрошног материјала за заваривање.

- Доказе о квалитету основног материјала предвиђеног за уградњу.

- Плана заваривања са распоредом и редоследом сваког појединачног завара.

- План и програм контроле.

- Квалификацију поступка заваривања.

- Квалификацију поступка савијања.

б)  После извршења свих радова и прописаних контрола заварених спојева врши се проба цевног система котла хладним воденим притиском. Проба се врши тако што се на цевном систему котла блиндирају све везе котла са инсталацијом, затим котао напуни водом температуре 10–50ºC уз истовремено одзрачивање цевног система. Проба се врши у присуству надлежног Именованог тела.

в)  О свим обављеним  контролама  и  испитивањима  обавезно  је  формирати  писане документе који морају бити потписани од овлашћених лица.

г)  После извршене пробе цевног система котла забрањено је било какво заваривање на деловима цевног система без сагласности Наручиоца.

НАПОМЕНЕ:

- Именовано тело ангажује Понуђач уз сагласност Наручиоца. Трошкове ангажовања Именованог тела сноси Понуђач.

3.5.2 Испитивање

- Визуелни преглед:

Пре него што се приступи испитивању котловског постројења путем хидро пробе, врши се визуелни преглед ради провере квалитета монтажних радова и комплетности у односу на последње ревизије диспозиционих цртежа котловског постројења, изометрија, шема екрана и цевних змија загрејача воде и инструментације. О извршеном прегледу се сачињава записник са надзорним органом – Именованим телом.

Уколико се током прегледа открију недостаци, Извођач је дужан да их отклони у најкраћем року.

# 3.6. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА, ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА, ЗАВРШНИ РАДОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Антикорозивна заштита

Антикорозивна заштита се наноси по извршеном испитивању на спољњим површинама. Примењена средства морају бити отопорна на утицај радних флуида. Заштитна средства морају бити атестирана и имати гарантован квалитет и особине.

Топлотна изолација

Тендером је предвиђена замена целокупне изолације која се демонтира ради приступа грејним површинама које се санирају. Стара изолација може да се врати само уз сагласност Инвеститора. Пре него почне монтажа изолације, проверити да ли на мембранским зидовима постоје сви трнови предвиђени за ношење изолационих јастука.

Тип изолације мора одговарати максималној радној температури површине на коју се поставља и мора бити бити изведен тако да спречава размену топлоте са околином преко дозвољене границе.

Након постављања изолационог материјала, монтирати спољњу облогу котла од лима која је раније била демонтирана.

Ватростални озид

Приликом санације  котлова  потребно је применити технологију заштите којом се спречава 100% пада било каквог материјала, посматрано по целој  висини извођења  радова на котлу и у котлу.  Ако дође до оштећења, извођач сноси све трошкове према наручиоцу  и према трећим лицима.

Обрачун се врши према стварним количинама. Евентуални вишак материјала који испоручи извођач а остане на градилишту као неуграђен, инвеститор не прихвата.

Извођач  је у обавези да достави   атесте квалитета за све  уграђене материјале ватросталног озида. У цену уградње  ватросталног материјала улазе спољашњи и унутрашњи транспорт до места уградње у котлу, уградња термоизолационог картона, малтера и други ситан материjал потребан за вршење ватросталног озида.

Завршни радови које ће обавити Понуђач

- Монтирати сву опреме котла (линија горива и остала опрема коју не демонтира Наручилац), која  била демонтирана у оквиру припремних радова.

- Монтирати делове фине и грубе арматуре котла као и припадајућих  котловских елемената који су били демонтирани у оквиру припремних радова.

- Уклонити заштиту са делове котла и арматуре који су били заштићени у оквиру припремних радова.

- Монтажа опреме котла која је због потенцијалне угрожености била демонтирана у оквиру припремних радова.

- Уклонити заштиту са делове котла и арматуре који нису демонтирани, а заштићена је у оквиру припремних радова због могућег оштећења.

- Демонтажа скеле.

- Изнети из котларнице сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што је преостало после обављених радова, почистити котларницу и довести је у пређашње стање.

- Отпадни материјал од изолације, отпадна минерална вуна и др. (индексни број17 06 03* остали изолациони материјали  који се састоје од или садрже опасне супстанце) - Понуђач је дужан да изврши сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада у складу са Законом о управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и достави Документ о кретању опасног отпада Наручиоцу у складу са Чланом 46. Закона о управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16.

Опрема мора бити монтирана на одговарајући начин у скаладу са важећим прописима и стандардима.

Документација

Пројектну документацију за санацију котла доставља Наручилац радова.

Обавеза извођача је израда Атестно техничке документације (АТД) на основу изведених радова. Атестно техничка документација мора бити оверена од стране Именованог тела.

Документација треба да садржи:

- 	општу документацију Понуђача радова

-	 верификоване квалификације за извођење заваривачких радова који су предмет заваривања у оквиру санације,

-	квалитет употребљеног материјала за производњу,

-	квалитет додатног и помоћног материјала за заваривање (жице, електроде, гасови),

-	квалитет коришћених уређаја за заваривање и пећи за сушење електрода,

-	квалитет осталих коришћених машина, апарата и уређаја,

-	доказе о свим извршеним испитивањима

-	графичку документацију

-	осталу припадајућу документацију у складу са важећим стандардима и Правилником

Атестно техничка документација (АТД) се доставља у три примерка.

Обавеза извођача је израда одговарајућег пројекта изведеног стања.

Сва документација мора да се испоручи у електронском и штампаном (3 примерка) облику.

- ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Приликом санације котлова потребно је применити технологију заштите којом се спречава 100% пада било каквог материјала, посматрано по целој висини извођења радова на котлу и у котлу. Ако дође до оштећења, извођач сноси трошкове према наручиоцу и према трећим лицима.

Пре почетка радова извршити пријаву градилишта, елаборат уређења градилишта, заштите на раду и пројекат скеле те све наведено предати Служби безбедности и здравља на раду Наручиоца. Радови могу да отпочну са реализацијом од тренутка обостраног потписивања Споразума о утврђеним мерама за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених и обезбеђењу осигурања.

За спровођење безбедности и здравља на раду лица која учествују у радном процесу, као и лица која се затекну у радној околини неопходно је придржавати се свих одредби Закона о безбедности и здравља на раду (сл. гласник РС бр. 101/205 и 91/2015).

Извођач је у обавези да користи атестирану скелу, атестиране дизалице, а радна снага која се ангажује мора да је способна за рад на висини и да се придржава свих одредби Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (сл. гласник РС бр. 23/2009,123/2012 и 02/2015).

НАПОМЕНА:

- ПРЕДМЕР ДЕМОНТАЖЕ, НАБАВКЕ, ИЗРАДЕ, ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ЗА САНАЦИЈУ ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА БР. 2 И 3, МИНЕЛ ТЕ-111/В, ДАТ ЈЕ ОКВИРНО У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОЈЕКТОМ САНАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНИХ КОТЛОВА.

- ПОНУЂАЧ  ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОБРО САГЛЕДА КОМПЛЕТАН ПОСАО И ДА ЕВЕНТУАЛНЕ РАДОВЕ КОЈИ НИСУ ДЕФИНИСАНИ У ОКВИРНОМ ПРЕДМЕРУ УКАЛКУЛИШЕ У ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“.

- НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ПРИЗНАВАТИ ДОДАТНЕ И НАКНАДНЕ РАДОВЕ.

- КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ПОСЛА (ЗАПИСНИЧКИ)  ЈЕ 01.09.2012.ГОД.

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ МИН. 2 ГОДИНЕ.

- УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА САЧИНИТИ ПРЕМА ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА УГОВАРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РЕМОНТНИХ  УСЛУГА.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ  ВРЕЛОВОДНИХ КОТЛОВА БР.2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА У ПАНЧЕВУ, ТИП ТЕ-111/В, ПРОИЗВОЂАЧА: МИНЕЛ ФАБРИКА КОТЛОВА, БЕОГРАД

| Р.Б. | Опис | Једин. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАМЕНА ЗАДЊЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ КОТЛА К2 И К3 |
| 1.1 | ДЕМОНТАЖА |
| 1.1.2 | Демонтажа цевовода ваздуха за хлађење отвора за гледање Ø33,7 mm, дужине 2 m | ком. | 2 |
| 1.1.3 | Демонтажа поклопца задње лимене коморе,пречник поклопца Ø3000 mm, масе 500 kg | ком. | 2 |
| 1.1.4 | Демонтажа заптивне кутије , масе 10 kg | ком. | 2 |
| 1.1.5 | Демонтажа димног канaла, пречник канала Ø800 mm, (демонтирају се два колена и канал дужине 2 m, укупне масе 300 kg;претходно демонтирати термичку изолацију површине 9 m2) | компл. | 2 |
| 1.1.6 | Демонтажа запорног вентила и неповратног вентила ДН250 ПН16 са цевовода (довод воде у котао) | компл. | 2 |
| 1.1.7 | Демонтажа Т-комада са цевоводом пречника Ø219,1 mm за довод воде у котао, дужине 3 m и међу-комада са цевоводом топле рециркулације (пречник цевовода Ø133 mm, дужина 2 х 4 m; претходно демонтирати термичку изолацију) | компл. | 2 |
| 1.1.8 | Демонтажа одмуљног цевовода пречника Ø33,7 mm, дужине 2 m, | ком. | 2 |
| 1.1.9 | Демонтажа спојних цеви пречника Ø133 mm које доводе воду у доњи колектор екранске коморе (демонтира се 3 m; на телу котла оставити прикључак дужине 100 mm) | компл. | 2 |
| 1.1.10 | Демонтажа горњег колектора задње екранске коморе (приликом демонтаже водити рачуна да се не оштети отвор на данцу; пречник колектора је Ø219,1 mm; на задњем данцу се оставља прикључак дужине 60 mm) | ком. | 2 |
| 1.1.11 | Демонтажа доњег колектора коморе пречника Ø219,1 mm, дужине 1332 mm | ком. | 2 |
| 1.1.12 | Демонтажа задње екранске коморе масе 730 кг | ком. | 2 |
| 1.2 | ИЗРАДА |
| 1.2.1 | Израда екранске коморе |
| 1.2.1.1 | Израда горњег колектора димензија Ø219,1 х 8 mm, дужине 864 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.1, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |
| 1.2.1.2 | Израда доњег колектора димензија Ø219,1 х 8 mm, дужине 1455 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.3, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |
| 1.2.1.3 | Израда ободног колектора димензија Ø133 х 6,3 mm, дужине 6534 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.12,13,14, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |
| 1.2.1.4 | Израда цеви бочног екрана димензија Ø57 х 3,6 mm, дужине 6534 mm,комада 8, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.15,16,17,38,39, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |
| 1.2.1.5 | Израда лима за израду мембране бочног екрана, димензија 5 х 25х 6534 mm,комада 8 и димензија 5 х 60 х 6534 mm, ком. 1, квалитета S235 ЈRG2 (Č.0361); Поз.33,34,37, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |
| 1.2.1.6 | Израда цеви задњег екрана димензија Ø57 х 3,6 mm, масе 310 kg, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.22-32, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |
| 1.2.1.7 | Израда лима за израду мембране задњег екрана, димензија 5 х 23 mm, масе 60 kg, квалитета S235 ЈRG2 (Č.0361); Поз.35,36, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |
| 1.2.1.8 | Израда колекторa ревизионог отвора димензија Ø76,1 х 4 mm, дужине 490 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.1, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |
| 1.2.1.9 | Израда колекторa ревизионог отвора димензија Ø76,1 х 4 mm, дужине 650 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.19, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |
| 1.2.1.10 | Израда преспојних цеви које спајају тело котла са доњим колектором коморе (цеви су димензија Ø133 х 4,6 mm, дужине 750 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.18, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |
| 1.2.2 | Радиографска контрола сучеоних заварених спојева у обиму од 30 % и пенетрантска контрола угаоних спојева у обиму 100 % (контрола се обавља код произвођача коморе) | пауш. | 2 |
| 1.2.3 | Испитивање задње екранске коморе на водени притисак код произвођача у присуству Именованог тела, које ангажује произвођач | пауш. | 2 |
| 1.2.4 | Израда поклопца ревизионог отвора екранске коморе (димензија поклопца је 600 х 610 mm; отвор се шамотира ватроотпорним бетоном „Звезда 10“) | ком. | 2 |
| 1.2.5 | Израда отвора Ø80 mm на омотачу лимене коморе, у доњој зони поред заптивне кутије | ком. | 2 |
| 1.2.6 | Израда цевног прикључка ДН65 ПН6, који се састоји од цеви Ø76,1 х 3,2 mm, дужине 2 х 200 mm, две равне прирубнице ДН65 ПН6, два прирубничка сета и равног запорног вентила ДН65 ПН6 | ком. | 2 |
| 1.2.7 | Израда елемената, који нису дефинисани у постојећем пројекту санације |
| 1.2.7.1 | Израда отвора и поклопца на поклопцу задње лимене коморе димензија 365 х 365 mm котла бр. 3 | компл. | 1 |
| 1.2.7.2 | Израда – прерада поклопца задње лимене коморе, пречника Ø3000 mm (прерада у два сегмента, замена унутрашњег лима и допуна изолације) | компл. | 2 |
| 1.2.7.3 | Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу поклопца задње лимене коморе са испоруком одговарајућих вијака | компл. | 2 |
| 1.2.7.4 | Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу предњег поклопца са испоруком одговарајућих вијака | компл. | 2 |
| 1.2.7.5 | Санација (заваривање пукотина) на поклопцу предње лимене коморе, на котлу бр.3 | компл. | 1 |
| 1.2.7.6 | Израда визира (ДН25) на поклопцу задње лимене коморе котла бр. 3 | компл. | 1 |
| 1.3 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 1.3.1 | Припрема за заваривање задње екранске коморе за бубањ котла (овом ставком је обухваћена припрема отвора на задњем данцу у који се заварује горњи колектор коморе и цевних прикључака пречника Ø133 mm, за који се заварују преспојне цеви коморе; припрему урадити према техничкој документацији) | компл. | 2 |
| 1.3.2 | Монтажа задње екранске коморе на тело котла (заваривање горњег колектора за задње данце котла и заваривање преспојних цеви са прикључцима на телу котла) | компл. | 2 |
| 1.3.3 | Монтажа заптивних лимова (заптивни лимови се заварују за задње данце тела котла и прву цев бочног екрана коморе) | компл. | 2 |
| 1.3.4 | Радиографска контрола два монтажна сучеона споја и пенетрантска контрола монтажног угаоног споја | компл. | 2 |
| 1.3.5 | Уградња поклопца бочног екрана задње екранске коморе | ком. | 2 |
| 1.3.6 | Уградња цевног прикључка на омотачу лимене коморе | ком. | 2 |
| 2. | МОНТАЖА НАКОН ЗАМЕНЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ НА КОТЛУ К2 И К3 |
| 2.1 | Монтажа неповратног вентила и равног запорног вентила ДН250 ПН16 | компл. | 2 |
| 2.2 | Монтажа цевовода топле рециркулације ДН125 | компл. | 2 |
| 2.3 | Монтажа поклопаца ревизионих отвора 320 х 425 mm | компл. | 2 |
| 2.4 | Mонтажа поклопца задње лимене коморе,пречник поклопца Ø3000 mm, масе 500 kg | ком. | 2 |
| 2.5 | Испитивање котла на водени притисак у присуству представника Именованог тела | компл. | 2 |
| 2.6 | Након успешног испитивања на водени притисак извршити монтажу целокупне демонтиране опреме и термичке изолације | компл. | 2 |
| 3. | ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 3.1 | Израда А.Т.Д. (у три штампана примерка + електронски) | компл. | 2 |
| 3.2 | Израда пројекта изведеног стања (у три штампана примерка + електронски) | компл. | 2 |

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | - Понуђач мора да има неопходан финансијски капацитет односно да има укупне приходе за три године (2013, 2014 и 2015.) у висини од најмање 8.000.000 динара | Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР за 2013, 2014, 2015 годину |
| 2 | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | 2.1. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате према стандардима: - ISO 9001: 2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001: 2007 - EN ISO 3834-2 - AD 2000 – Merkblatt HP0 - PED 97/23/EC ili 2014/68/EU za EN 12952 - EN 1090-2 2.2 Производни погон Минимални услови које понуђач мора да испуни: Хала за производњу котлова и опреме под притиском опремљене крановима. Наткривено складиште за материјал 2.3. Опрема за заваривање са важећoм сертификацијом: - TIG апарати и опрема – 2 комплета, - REL апарати и опрема - 2 комплета, - MIG/MAG апарати и опрема – 2 комплета, - Опрема за гасно заваривање и сечење – 2 комплета. 2.4. Посебни захтеви за произвођача котла - Способност производње цевних панела који ће се користити у изради котла - Способност савијања цеви које ће се користити у изради котла. | Доказује се копијом одговарајућих сертификата. Доказује се изводом из катастра непокретности. Доказује се картоном опреме и сертификатом исправности уређаја. Доказује се са WPQR сертификатом за цевни екран (панел) према SRPS EN 12952-5 Доказује се са BPQR сертификатом према SRPS EN 12952-5. |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: Два дипломирана инжењера машинства, оба са лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 година радног искуства, Два инжењера заваривања са сертификатом IWЕ или ЕWЕ, Два ТIG заваривача са важећим сертификатима, Два REL заваривача са важећим сертификатима, Два МАG заваривача са важећим сертификатима, Два гасна заваривача са важећим сертификатима, Пет бравара. | Доказује се приложеном копијом М обрасца. Инжењерске лиценце се доказују потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, (ове документе Понуђач није у обавези да достави уколико су исте доступне на интернет страници Инжењерске коморе Србије). |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3 понуђач доказује достављањем  копије тражених докумената, а наручилац  задржава право да тражи оригинале докумената од изабраног понуђача..

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације)

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

1)  Финансијски капацитет- Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР    за 2013, 2014, 2015 годину

2) Технички капацитет–Доказ: копија одговарајућег сертификата; извод из катастра    непокретности;  картон  опреме и сертификат исправности уређаја; WPQR сертификатом за цевни екран (панел) према SRPS EN 12952-5;BPQR сертификат према SRPS EN 12952-5.

3) Кадровски капацитет – Доказ: М образци и копије  тражених лиценци.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума:

- цена					до 70 бодова

-референц листа                        	до 30 бодова

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена дата по систему „кључ у руке“. Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 70 бодова (Cmax bod)

Број бодова за сваког Понуђача израчунава се у следећој формули:

C min – најнижа цена

C ponudjaca – понуђена цена конкретног понуђача

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Код овог критеријума оцењиваће се збир номиналних снага у МW уграђених или санираних (реконструисаних, ремонтованих) вреловодних котлова   капацитета преко 7 МW у последњих пет година (2012 - 2016). Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора о завршеним пословима санације (реконструкције) или уградње вреловодних котлова капацитета преко 7 МW у последњих пет година (2012 - 2016), која је предмет јавне набавке.  Мax број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 30 (RL max bod).

Број бодова за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули:

RLponudjaca – збир номиналних снага у МW санираних (реконструисаних, ремонтованих) или уграђених вреловодних котлова  капацитета преко 7 МW у последњих пет година (2012 - 2016)

RL max – максималан збир MW санираних (реконструисаних, ремонтованих) или уграђених вреловодних котлова  капацитета преко 7 МW у последњих пет година (2012 - 2016)

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Копије доказа испуњености додатних услова из 76. ЗЈН;

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);

8) листу референци са потврдама о референцама (образац 7)

9) потврда о извршеном обиласку локације на којима се врши испорука и уградња (потврда се издаје приликом обиласка)

10) банкарска гаранција за озбиљност понуде

11) модел уговора

Обилазак топлане у којој се ради санације котла је обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 22.06.2017. године у 10 часова. Изузетно, за понуђаче који пропусте обилазак топлане у наведени дан,  заказује се још један обилазак за 26.06.2017. у 10 часова.

Понуде понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити.

Потврда са обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје приликом обиласка).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности услуга – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА, ЈНМВ 51/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА, ЈНМВ 51/17 : санација (реконструкција) котлова бр.2 и 3 (типа ТЕ-111/В, произвођача „МИНЕЛ фабрика котлова“ Београд, фабр. Бр : 3098 и 4054, година производње: 1980 и 1986), која обухвата демонтажу, набавку, израду, испоруку и монтажу задње екранске коморе и остале радове наведене у предмеру радова.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | -30% аванс, најкасније 10 дана након достављања гаранције за повраћај авансног плаћања - 45 дана од дана оверене ситуације - уплата на рачун понуђача (вршиоца услуга) |
| Рок важења понуде | 30 дана |
| Рок извршења услуга | 01.09.2017. Примопредаја најкасније до 15.09.2017. год. |
| Гарантни период (не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје) | Гаранција _______ месеци |
| Место и начин извршења услуга | Панчево, топлана Котеж |

Обилазак топлане у којој се ради реконструкције котла је обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 22.06.2017. године у 10 часова. Изузетно, за понуђаче који пропусте обилазак топлане у наведени дан,  заказује се још један обилазак за 26.06.2017. у 10 часова.

Понуде понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити.

Потврда са обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје приликом обиласка).

Датум 					                            Понуђач

М. П.

_____________________________		                ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.Б. | Опис | Једин. мере | Кол. | Јед. цена у дин., без ПДВ-а | Укупна цена у дин., без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАМЕНА ЗАДЊЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ КОТЛА К2 И К3 |
| 1.1 | ДЕМОНТАЖА |
| 1.1.2 | Демонтажа цевовода ваздуха за хлађење отвора за гледање Ø33,7 mm, дужине 2 m | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.3 | Демонтажа поклопца задње лимене коморе,пречник поклопца Ø3000 mm, масе 500 kg | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.4 | Демонтажа заптивне кутије , масе 10 kg | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.5 | Демонтажа димног канaла, пречник канала Ø800 mm, (демонтирају се два колена и канал дужине 2 m, укупне масе 300 kg;претходно демонтирати термичку изолацију површине 9 m2) | компл. | 2 |  |  |
| 1.1.6 | Демонтажа запорног вентила и неповратног вентила ДН250 ПН16 са цевовода (довод воде у котао) | компл. | 2 |  |  |
| 1.1.7 | Демонтажа Т-комада са цевоводом пречника Ø219,1 mm за довод воде у котао, дужине 3 m и међу-комада са цевоводом топле рециркулације (пречник цевовода Ø133 mm, дужина 2 х 4 m; претходно демонтирати термичку изолацију) | компл. | 2 |  |  |
| 1.1.8 | Демонтажа одмуљног цевовода пречника Ø33,7 mm, дужине 2 m, | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.9 | Демонтажа спојних цеви пречника Ø133 mm које доводе воду у доњи колектор екранске коморе (демонтира се 3 m; на телу котла оставити прикључак дужине 100 mm) | компл. | 2 |  |  |
| 1.1.10 | Демонтажа горњег колектора задње екранске коморе (приликом демонтаже водити рачуна да се не оштети отвор на данцу; пречник колектора је Ø219,1 mm; на задњем данцу се оставља прикључак дужине 60 mm) | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.11 | Демонтажа доњег колектора коморе пречника Ø219,1 mm, дужине 1332 mm | ком. | 2 |  |  |
| 1.1.12 | Демонтажа задње екранске коморе масе 730 кг | ком. | 2 |  |  |
| УКУПНО ЗА ДЕМОНТАЖУ 1.1 (без П.Д.В.-а): |  |
| 1.2 | ИЗРАДА |
| 1.2.1 | Израда екранске коморе |
| 1.2.1.1 | Израда горњег колектора димензија Ø219,1 х 8 mm, дужине 864 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.1, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.1.2 | Израда доњег колектора димензија Ø219,1 х 8 mm, дужине 1455 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.3, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.1.3 | Израда ободног колектора димензија Ø133 х 6,3 mm, дужине 6534 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.12,13,14, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.1.4 | Израда цеви бочног екрана димензија Ø57 х 3,6 mm, дужине 6534 mm,комада 8, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.15,16,17,38,39, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.1.5 | Израда лима за израду мембране бочног екрана, димензија 5 х 25х 6534 mm,комада 8 и димензија 5 х 60 х 6534 mm, ком. 1, квалитета S235 ЈRG2 (Č.0361); Поз.33,34,37, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.1.6 | Израда цеви задњег екрана димензија Ø57 х 3,6 mm, масе 310 kg, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.22-32, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.1.7 | Израда лима за израду мембране задњег екрана, димензија 5 х 23 mm, масе 60 kg, квалитета S235 ЈRG2 (Č.0361); Поз.35,36, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.1.8 | Израда колекторa ревизионог отвора димензија Ø76,1 х 4 mm, дужине 490 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.1, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.1.9 | Израда колекторa ревизионог отвора димензија Ø76,1 х 4 mm, дужине 650 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.19, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.1.10 | Израда преспојних цеви које спајају тело котла са доњим колектором коморе (цеви су димензија Ø133 х 4,6 mm, дужине 750 mm, квалитета P235 GH (Č.1214); Поз.18, бр. цртежа: ТЕ-111/V-02-11 | ком. | 4 |  |  |
| 1.2.2 | Радиографска контрола сучеоних заварених спојева у обиму од 30 % и пенетрантска контрола угаоних спојева у обиму 100 % (контрола се обавља код произвођача коморе) | пауш. | 2 |  |  |
| 1.2.3 | Испитивање задње екранске коморе на водени притисак код произвођача у присуству Именованог тела, које ангажује произвођач | пауш. | 2 |  |  |
| 1.2.4 | Израда поклопца ревизионог отвора екранске коморе (димензија поклопца је 600 х 610 mm; отвор се шамотира ватроотпорним бетоном „Звезда 10“) | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.5 | Израда отвора Ø80 mm на омотачу лимене коморе, у доњој зони поред заптивне кутије | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.6 | Израда цевног прикључка ДН65 ПН6, који се састоји од цеви Ø76,1 х 3,2 mm, дужине 2 х 200 mm, две равне прирубнице ДН65 ПН6, два прирубничка сета и равног запорног вентила ДН65 ПН6 | ком. | 2 |  |  |
| 1.2.7 | Израда елемената, који нису дефинисани у постојећем пројекту санације |
| 1.2.7.1 | Израда отвора и поклопца на поклопцу задње лимене коморе димензија 365 х 365 mm котла бр. 3 | компл. | 1 |  |  |
| 1.2.7.2 | Израда – прерада поклопца задње лимене коморе, пречника Ø3000 mm (прерада у два сегмента, замена унутрашњег лима и допуна изолације) | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.7.3 | Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу поклопца задње лимене коморе са испоруком одговарајућих вијака | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.7.4 | Израда нових навоја („разбушивање“) у рупама на телу котлу за монтажу предњег поклопца са испоруком одговарајућих вијака | компл. | 2 |  |  |
| 1.2.7.5 | Санација (заваривање пукотина) на поклопцу предње лимене коморе, на котлу бр.3 | компл. | 1 |  |  |
| 1.2.7.6 | Израда визира (ДН25) на поклопцу задње лимене коморе котла бр. 3 | компл. | 1 |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗРАДУ 1.2 (без П.Д.В.-а): |  |
| 1.3 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 1.3.1 | Припрема за заваривање задње екранске коморе за бубањ котла (овом ставком је обухваћена припрема отвора на задњем данцу у који се заварује горњи колектор коморе и цевних прикључака пречника Ø133 mm, за који се заварују преспојне цеви коморе; припрему урадити према техничкој документацији) | компл. | 2 |  |  |
| 1.3.2 | Монтажа задње екранске коморе на тело котла (заваривање горњег колектора за задње данце котла и заваривање преспојних цеви са прикључцима на телу котла) | компл. | 2 |  |  |
| 1.3.3 | Монтажа заптивних лимова (заптивни лимови се заварују за задње данце тела котла и прву цев бочног екрана коморе) | компл. | 2 |  |  |
| 1.3.4 | Радиографска контрола два монтажна сучеона споја и пенетрантска контрола монтажног угаоног споја | компл. | 2 |  |  |
| 1.3.5 | Уградња поклопца бочног екрана задње екранске коморе | ком. | 2 |  |  |
| 1.3.6 | Уградња цевног прикључка на омотачу лимене коморе | ком. | 2 |  |  |
| УКУПНО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ 1.3 (без П.Д.В.-а): |  |
| УКУПНО ЗА 1. ЗАМЕНУ ЗАДЊЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ КОТЛА К2 И К3 (без П.Д.В.-а): |  |
| 2. | МОНТАЖА НАКОН ЗАМЕНЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ НА КОТЛУ К2 И К3 |
| 2.1 | Монтажа неповратног вентила и равног запорног вентила ДН250 ПН16 | компл. | 2 |  |  |
| 2.2 | Монтажа цевовода топле рециркулације ДН125 | компл. | 2 |  |  |
| 2.3 | Монтажа поклопаца ревизионих отвора 320 х 425 mm | компл. | 2 |  |  |
| 2.4 | Mонтажа поклопца задње лимене коморе,пречник поклопца Ø3000 mm, масе 500 kg | ком. | 2 |  |  |
| 2.5 | Испитивање котла на водени притисак у присуству представника Именованог тела | компл. | 2 |  |  |
| 2.6 | Након успешног испитивања на водени притисак извршити монтажу целокупне демонтиране опреме и термичке изолације | компл. | 2 |  |  |
| УКУПНО ЗА 2. МОНТАЖУ НАКОН ЗАМЕНЕ ЕКРАНСКЕ КОМОРЕ НА КОТЛУ К2 И К3 (без П.Д.В.-а): |  |
| 3. | ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 3.1 | Израда А.Т.Д. (у три штампана примерка + електронски) | компл. | 2 |  |  |
| 3.2 | Израда пројекта изведеног стања (у три штампана примерка + електронски) | компл. | 2 |  |  |
| УКУПНО ЗА 3. ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (без П.Д.В.-а): |  |
| УКУПНО ЗА ОБА КОТЛА, БЕЗ ПДВ-а (1.+2.+3.): |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО ЗА ОБА КОТЛА СА ПДВ-ом: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет јавне набавке

- у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет јавне набавке

- На крају  уписати  укупну цену без ПДВ-а за све тражене услуге  која су предмет јавне набавке, ПДВ и  укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА, , како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

ЗА ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  НА ТОПЛАНИ СОДАРА

Код овог критеријума оцењиваће се збир  номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова   снаге преко 7 MW у последњих пет година (2012 - 2016) уграђених на територији Републике Србије.

Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора (наручиоца) о завршеним пословима ремонтованих (санираних) или изграђених котлова   снаге преко 7 MW у последњих пет година (2012 - 2016) уграђених на територији Републике Србије.

Мax број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 30 (Rl max bod).

| Збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW у 2012. години |  |
| --- | --- |
| Збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW у 2013. години |  |
| Збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW у 2014. години |  |
| Збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW у 2015. години |  |
| Збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW у 2016. години |  |
| Укупан збир номиналних снага у MW ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7 MW упериоду 2012 - 2016: |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:  Укупан збир  MW  ремонтованих (санираних) или изграђених (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова   снаге преко 7 MW у последњих пет година (2012 - 2016) уграђених на територији Републике Србије   исказаних у Листи референци доказују се потписаним и овереним Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби).

Назив Наручиоца:

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Телефон:

Наручилац  издаје

ПОТВРДУ

Да је вршилац услуга (радова)/понуђач ____________________________________________

[назив и седиште понуђача/вршиоца услуга]

у претходних пет година (2012-2016) наручиоцу ремонтовао (саниранирао) или изградио (производња и монтажа) вреловодне водоцевне котлове снаге преко 7 MW на територији Републике Србије и то:

2012. _______________комада -  снаге _____________ MW

2013. _______________комада – снаге _____________ MW

2014. _______________комада – снаге _____________ MW

2015. _______________комада – снаге _____________ MW

2016. _______________комада – снаге _____________ MW

Потврда се издаје на захтев вршиоца услуга/понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА, код наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

| Датум: | М.П. | Потпис Наручиоца |
| --- | --- | --- |

Напомена:  потврде копирати по потреби.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 6/

Панчево,           .2017. година

УГОВОР О САНАЦИЈИ КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА

Закључен између:

Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО са седиштем у Панчеву, улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270 кога  заступа директор Сандра Божић  (у даљем тексту: наручилац)

и

______________________________________ са седиштем у_______________________________

адреса_________________________, ПИБ:________________матични број:__________________

број рачуна:__________________________________назив банке:___________________________,

телефон:_______________телефакс:______________ E-mail:______________________________,

кога заступа_______________________________________(у даљем тексту: вршилац услуга).

Основ уговора: ЈНМВ 51/17 – САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3  на топлани СОДАРА

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором Наручилац  поверава Вршиоцу услуга  вршење услуга  на санацији вреловодних водоцевних  котлова бр. 1 и 3 на топлани Содара у Панчеву по систему „кључ у руке“, након претходно спроведеног отвореног поступка јавне набавке мале вредности број  51/17, у свему према усвојеној понуди и техничкој спецификацији уз исту, које чине саставни део овог Уговора, важећим техничким нормама и стандардима, Закону о планирању и изградњи и осталим прописима и правилима струке, односно условима из овог Уговора.

Члан 2.

Вршилац услуга  је преузео од Наручиоца техничке цртеже из пројектне документације за реконструкцију предметног котла и обавезан је да их детаљно проучи и да благовремено од Наручиоца затражи сва потребна објашњења и поступа по њима.

Члан 3.

Вршилац услуга је у обавези да пре почетка санације вреловодних водоцевних котлова са Наручиоцем усагласи  детаљан план динамике вршења услуга (термин план)  на санацији   котлова.

Наручилац и Вршилац услуга ће непосредно сарађивати и консултовати се све време у току извршења услуга.

ЦЕНА

Члан 4.

Уговорена вредност уговорених услуга  санације вреловодних водоцевних котлова по систему „кључ у руке“, са пратећом опремом и материјалом дефинисаним у свему према техничкој спецификацији, обрачуната је по фиксним ценама за јединицу мере и позицијама из техничке спецификације и износи укупно динара без ПДВ-а  _____________

(словима: _____________________________), ПДВ у износу од ____________динара, а укупно са ПДВ-ом у износу ______________________динара.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

РОКОВИ

Члан 5.

Вршилац услуга  ће све своје уговорене обавезе, таксативно набројане у техничкој спецификацији уз усвојену понуду, у целости извршити  до 01.09.2017. године, у свему према термин плану из члана 3. овог Уговора.  Вршилац услуга  је дужан да у понуђени рок урачуна и време потребно за набавку материјала.

Вршилац услуга  је дужан да отвори градилиште и Грађевински дневник, односно започне санацију котлова у року од 7 (седам) дана од пријема писаног захтева Наручиоца за отпочињањем вршења предметних услуга.

Примопредаја извршених  услуга обавиће се најкасније до 15.09.2017. године.

Члан 6.

Датум увођења Вршиоца услуга у посао, датум отпочињања вршења услуга  и датум завршетка услуга санације котлова евидeнтираће се у дневнику извођења радова (вршења услуга).

Уколико Вршилац услуга не поштује динамику вршења услуга, нити налоге надзорних органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, активирати банкарску гаранцију из члана 10. и тражити накнаду стварне штете.

Члан 7.

Рок за извршење услуга санације котлова  може се продужити на захтев вршиоца услуга ако у уговореном року настану следеће околности:

- виша сила коју признају постојећи прописи,

- поступање трећих лица без кривице оба уговарача.

У случају наступања околности из претходног става вршилац услуга је дужан да благовремено поднесе захтев за продужење рока за извршење услуга, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.

Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овог уговора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 8.

Наручилац се обавезује да изврши уплату аванса у висини од 30% вредности посла, најкасније 10 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Извршене услуге плаћају се на основу, од стране надзорних органа, оверених привремених и кончане ситуације, које Вршилац услуга доставља Наручиоцу у 6 (шест) примерака.

Обрачун извршених услуга вршиће се на основу привремених ситуација по изведеним позицијама према динамици  извршења услуга, а на основу претходно извршене примопредаје услуга.

Вршилац услуга испоставља привремене ситуације за извшене услуге и уграђени материјал  у року од 5 (пет) дана од последњег дана у месецу у којем су извршене услуге и уграђен материјал  или, уколико је то неопходно, у договору са надзорним органима, у току месеца у којем се услуге врше или материјал односно опрема уграђују.

Надзорни орган је дужан да сваку ситуацију размотри и исту у року од 7 дана од пријема овери и достави на плаћање Наручиоцу,  или да у том року исту врати неоверену вршиоцу услуга са писменим образложењем  и разлозима  због којих ситуација није оверена.

Наручилац се обавезује да плаћање по овереним ситуацијама изврши у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана овере од стране надзорног органа.

Вршлац услуга кончану ситуацију испоставља уз записник о коначном обрачуну услуга.

Кончана ситуација се оверава и плаћа у роковима који су уговорени за привремене ситуације за извршене услуге.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико вршилац услуга касни и не изведе услуге у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених услуга.

Уколико Вршилац услуга не изведе услуге у целости или услуге изведе делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених услуга.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете и активирање гаранције из члана 10. овог Уговора.

Члан 10.

Вршилац услуга се обавезује да преда Наручиоцу следећа средства обезбеђења плаћања:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Вршилац услуга ће доставити наручиоцу  пре уплате аванса, у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Вршилац услуга  предаје  Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулам: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се са роком важности до 15.10.2017. године. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Вршилац услуга подноси наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још 5 пет дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Вршилац услуга не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Трошкове прибављања банкарарских гаранција сноси Вршилац услуга.

НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ УСЛУГА САНАЦИЈЕ КОТЛОВА

Члан 11.

Наручилац ће вршити стручни надзор над вршењем санације предметних котлова преко надзорних органа који представљају Наручиоца по свим техничким и другим питањима у реализацији овог уговора.

Све писмене инструкције или писмени налози од стране надзорних органа обавезни су за Вршиоца услуга  као да их је дао  сам Наручилац.

Вршилац услуга је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи одмах.

Ако је Вршилац услуга  незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити, или променити одлуку у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева.

Одлука Наручиоца  је обавезна за Вршиоца услуга.

Члан 12.

Вршење услуга на  котловима  чија је санација  предмет уговора  не сме да угрози  технолошки процес рада и производње топлотне енергије  у Топлани Котеж у Панчеву.

Сва штета настала по овом основу пада на терет Вршиоца услуга.

КВАЛИТЕТ  МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 13.

Вршилац услуга је дужан да приликом санације котлова  уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном, или уговореном квалитету.

На посебан захтев Наручиоца,  Вршилац услуга  је дужан да изврши и допунске провере квалитета уграђеног материјала с тим што трошкове истих, уколико су резултати позитивни, сноси Наручилац.

Члан 14.

Вршилац услуга  је дужан да уз примопредају  извршених услуга  преда Наручиоцу атесте о квалитету уграђених материјала, као и атесте, или гарантне листове, за уграђену опрему.

Обавеза Вршиоца услуга је израда Атестно техничке документације (АТД) на основу извршених услуга. Атестно техничка документација мора бити оверена од стране Именованог тела.

Документација треба да садржи:

- 	општу документацију Вршиоца услуга

-	 верификоване квалификације за извођење заваривачких радова који су предмет заваривања у оквиру санације,

-	квалитет употребљеног материјала за производњу,

-	квалитет додатног и помоћног материјала за заваривање (жице, електроде, гасови),

-	квалитет коришћених уређаја за заваривање и пећи за сушење електрода,

-	квалитет осталих коришћених машина, апарата и уређаја,

-	доказе о свим извршеним испитивањима

-	графичку документацију

-	осталу припадајућу документацију у складу са важећим стандардима и Правилником

Атестно техничка документација (АТД) се доставља у три примерка.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Вршилац услуга  гарантује  квалитет изведених радова и уграђеног материјала у року од ________ (минимум 24 (двадесетчетири)) месеца, рачунајући од дана  извршене примопредаје извршених услуга, односно од дана успешно извршене хладне пробе котлова, верификоване записником обе уговорне стране.

Члан 16.

Вршилац услуга  је дужан да по пријему писмене рекламације Наручиоца  на квалитет изведених радова или уграђеног материјала у гарантном року, у року од 3 дана од пријема рекламације о свом трошку отклони утврђене недостатке настале у гарантном року.

Вршилац услуга  нема обавезу да отклони недостатке настале неправилним коришћењем котловског постројења са пратећом опремом, а настале кривицом Наручиоца или трећег лица.

Члан 17.

У случају да Вршилац услуга  не отклони недостатке из члана 16. Наручилац  има право да једнострано раскине овај уговор и активира банкарску гаранцију из члана 10. овог Уговора.

ОСИГУРАЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОТЛА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 18.

Вршилац услуга је дужан да пре почетка вршења услуга санације предметних котлова,  а до примопредаје, о свом трошку осигура, до њихове пуне вредности, материјал и опрему од уобичајених ризика.

Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену.

Вршилац услуга  је дужан да за време вршења услуга, о свом трошку, на градилишту, предузме све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника,  суседних објеката и околине, чувања свих материјалних добара од оштећења, или отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду својих радника према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005) и својим актима, да се придржава и спроводи мере противпожарне заштите према актима Наручиоца.

Вршилац услуга је дужан да за време вршења услуга реконструкције, о свом трошку, на градилишту предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних добара од оштећења, или отуђења.

Члан 19.

Од почетка вршења услуга реконструкције  до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме сноси Вршилац услуга, а после примопредаје Наручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА  И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 20.

Када су све уговорене  услуге  извршене и котлови спремни за примопредају Вршилац услуга писмено позива Наручиоца на примопредају, а Наручилац  ће, одмах након пријема обавештења, без одлагања, приступити примопредаји и коначном обрачуну.

О примопредаји са саставља записник који садржи све битне податке о извршеним услугама и датуме почетка и завршетка примопредаје.

Ако Наручилац констатује да уговорене услуге нису завршене, може одбити да учествује у примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања даљег учешћа падају на терет Вршиоца услуга.

Члан 21.

Коначан обрачун почиње одмах по извршеној примопредаји и завршава се најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана примопредаје услуга реконструкције предметног котла.

Коначним обрачуном утврђује се укупна коначна вредост свих извршених услуга на постројењу са припадајућом опремом, све остало што по овом уговору мења цену и утиче на коначну вредност, сви други битни подаци о којима јесте, или није постигнута сагласност и регулишу се све преостале међусобне обавезе у складу са условима из овог Уговора.

О извршеном кончаном обрачуну сачињава се записник и окончана ситуација за извршене услуге која је његов саставни део, и који мора бити потписан од стране овлашћених лица оба уговарача.

По завршетку посла Вршилац услуга је дужан да повуче своје запослене,  а простор у којем је радио рашчисти и очисти.

Свака уговорна страна сноси своје трошкове коначног обрачуна.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза после раскида. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  стварну штету.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

У случају спора по овом уговору уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно.

Уколико се спор не реши мирним путем за решавање спорних питања надлежан је Привредни суд у  Панчеву.

Члан 24.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, производи правно дејство од дана достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, а важи до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 25.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Вршиоца услуга.

ВРШИЛАЦ УСЛУГА        	               				            НАРУЧИЛАЦ

_________________	           __________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди и овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:  ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга

САНАЦИЈА КОТЛОВА 2 И 3 НА ТОПЛАНИ СОДАРА, ЈНМВ 51/17

НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.06.2017. године, до 10 часова.

Отварање понуда ће се обавити дана 29.06.2017. године у  10.15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у сали за састанке, соба бр. 205.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1)

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Копије доказа испуњености додатних услова из 76. ЗЈН;

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);

8) листу референци са потврдама о референцама (образац 7)

9) потврда о извршеном обиласку локације на којима се врши испорука и уградња (потврда се издаје приликом обиласка)

10) банкарска гаранција за озбиљност понуде

11) модел уговора

Обилазак топлане у којој се ради реконструкције котла је обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 22.06.2017. године у 10 часова. Изузетно, за понуђаче који пропусте обилазак топлане у наведени дан,  заказује се још један обилазак за 26.06.2017. у 10 часова.

Понуде понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити.

Потврда са обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје приликом обиласка).

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није  обликована по  партијама:

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара, ЈНМВ 51/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара, ЈНМВ 51/17, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара, ЈНМВ 51/17, - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –  Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара, ЈНМВ 51/17, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити по следећој динамици:

-30% авансно, најкасније 10 дана након достављања гаранције за повраћај авансног плаћања

-45 дана од дана оверене  ситуације (привремене и кончане)

- уплата на рачун понуђача (вршиоца услуга)

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за ремонтовани котао не може бити краћа од 2 године од дана пуштања у рад.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга

Рок извршења услуга (радова)  је најкасније  01.09.2017. године, примопредаја 15.09.2017. године.

Место извршења ремонта котла – адреса наручиоца: Панчево, Топлана Содара, Дунавска бб.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испорука.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси три банкарске гаранције: за озбиљност понуде, за повраћај авансног плаћања и за отклањање грешака у гарантном року. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив, не може да садржи додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежности за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду;

-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише уговор о јавној набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације.

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Вршилац услуга ће доставити наручиоцу  пре уплате аванса, у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Вршилац услуга  предаје  Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулам: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се, са роком важности до 15.10.2017. године. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Вршилац услуга подноси наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још 5 пет дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Вршилац услуга не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Трошкове прибављања банкарских гаранција сноси Вршилац услуга.

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  доставља сваки понуђач уз понуду.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања се доставља Наручиоцу  пре уплате аванса, у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Вршилац услуга  предаје  Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета уговора.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Цара Душана 7, Панчево, електронске поште на e-mail dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 51/17. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 51/17 .

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.